## Slide 1: SOLVING THE SIMULTANEOUS LOCALIZATION AND 3D MAPPING PROBLEM IN MOBILE ROBOTICS USING MULTI-LEVEL PARAMETERIZED REPRESENTATIONS
Leonardo Mariga
Supervisor: Prof. Dr. Cairo L. Nascimento Jr.
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
10/12/2021
/70
1/70

## Slide 2: Summary
Introduction
  Motivation
  Problem statement
  Objectives
Theoretical background
  SLAM overview
  EKF SLAM
Proposed solution
  EKF framework
  Feature extraction and update
  Map representation
  Integration
Simulated results
Experimental results
Conclusion and future works
2/70

## Slide 3: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
3/70
Motivation
Use of mobile robots for 3D mapping
  Military missions
  Civil engineering
  Industries
https://youtu.be/05Zr-WQuHUU?t=18
Boston Dynamics
Notes: Por que é importante falar sobre mapeamento 3D com robôs móveis
https://www.caranddriver.com/news/a33438246/ford-robotic-dogs-3d-map-factory/
https://www.youtube.com/watch?v=05Zr-WQuHUU

## Slide 4: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
4/70
SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)
(I) SLAM, (II) Classic exploration,(III) Active localization, (IV) Integrated exploration (MAKARENKO et al., 2002).
Eck (2013)
Notes: I – SLAM
II – Exploração clássica – indicar pro robô qual caminho deve seguir baseado no mapa
III – Active localization – Quando temos controle do robô para entender melhor a localização dele
IV – Exploração integrada – tudo junto misturado

## Slide 5: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
5/70
Classical SLAM solution (EKF-SLAM)
Mapping representations
(CORKE, 2013)
(Zhou et al. , 2013)
Notes: A literatura mostra muitas maneiras de se resolver o problema de SLAM
A solução cássica é através do filtro de Kalman estendido
Um exemplo da aplicação do EKF SLAM é visto nessa foto aqui, onde o robô percorre um ambiente que é simplificado em 2D e vê pontos de interesses
Explicar o que é a solução clássica do EKF-SLAM
Explicar o que é feature
Explicar o que é landmark (marcos)
Falar “parametrizados”
Explicar dificuldades de cada tipo de representação

## Slide 6: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
6/70
Objectives
Expand the classical EKF-SLAM to a 3D indoor environment using a mobile robot.
  Simulation
  Experimental results
  Compare different 3D mapping representations
Notes: Buscar solução para mapas mais realistas do que os mapas simplificados tradicionalmente conhecidos no EKF-SLAM

## Slide 7: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
7/70
A. B. Saman, A. Lotfy.(2016)
SLAM
x: robot’s pose
m: map
u: input
z: map measurement
Static environment
Notes: Slam envolve um conjunto de variáveis
Pose do robô (x) ao longo do tempo ilustrado pelo triângulo
Mapa (m) que é definido por um conjunto de marcos ou features
Input dado ao robô (u)
Medição do mapa (z)

## Slide 8: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
8/70
Online SLAM
Full SLAM
(THRUN et al., 2005)
Notes: Existem duas maneiras de se resolver problema de SLAM
O full SLAM está interessado no cálculo de toda trajetória do robô ao longo do tempo, então ele ter que armazenas os valores de medição e os valores de input, e aplica um otimizador, como é o caso do SLAM com base em grafos
O online SLAM só tem interesse na pose atual do robô e no mapa , então ele vai integrando as medições e inputs pra conseguir fazer essa estimativa. Entre os principais métodos que resolve esse problema são os filtros EKF ou UKF.

## Slide 9: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
9/70
System model:
Extended Kalman Filter framework:
Prediction Step
Update Step
Prediction
Update

## Slide 10: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
10/70
Extended Kalman Filter framework in a SLAM problem:
Prediction
Update
Is
a previously
known feature?
Augment
Yes
No
State vector augmentation:
State vector definition:
New feature detection
Notes: A principal diferença entre o EKF tradicional e o aplicado pelo filtro de Kalman é que ele precisa aumentar o vetor de estados e a matriz de covariância conforme ele vai descobrindo novas features pelo mapa. Isso acontece pois o as features do mapa também precisam ser estimadas junto com a pose do robô. Aqui mostra um fluxograma de como ocorre esse aumento.

## Slide 11: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
11/70
Assumptions
Planar movement
Unidirectional displacement
Z rotation
Notes: Agora que a gente falou sobre a solução proposta
Aqui mostra uma ilustração do robô usado no trabalho e os sistemas de coordenadas usados nele
Começar definindo os eixos de coordenadas do robô

## Slide 12: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
12/70
Process model
where:
Notes: Explicar o input u utilizado

## Slide 13: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
13/70
Plane
Point
Plane segment
Cylinder
Map representation
(EKF)
(Parameterized map)
Point feature
Cylinder centroid:
Measurement model:

## Slide 14: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
14/70
Plane feature
Compact plane representation:
Notes: Equação hessiana normal
Se a gente garantir que A, B e C forem um vetor unitário, é possível representar o plano com essa outra equação, onde a normal do plano fica explicita, e d é a menor distância entre o plano e a origem.

## Slide 15: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
15/70
Plane feature
Measurement model:
Compact plane representation:

## Slide 16: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
16/70
Feature extraction
Plane segment extraction
Cylinder extraction
Plane parameters
Point clouds
Cylinder parameters
Point clouds
Input
Right imager
IR projector
Left imager
RGB module
Intel RealSense Depth Camera D435i
Notes: Agora vamos falar um pouco sobre o processo de extração de features
Extração de feature é o processo de pegar os dados brutos vindo do sensor em informações de interesse.
Eu vou exemplificar

## Slide 17: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
17/70
Plane extraction
1
2
3
Planar RANSAC
Robust against noise
Notes: A primeira etapa de extração de features é fazer a extração dos planos da imagem
Para extração dos planos é usado uma técnica chamada RANSAC random sample consensus, técnica muito robusta a ruídos
Nessa técnica é amostrado 3 pontos aleatórios da nuvem de pontos. Com base nesses pontos é calculado uma equação do plano. Depois verifica-se quantos pontos estão próximos dessa equação do plano dado uma distância treshold

## Slide 18: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
18/70
Plane extraction
Plane segment parameterization
2D projection
Minimum area rectangle (MAR)
RANSAC
Point cloud + plane eq.
Notes: Depois de extrair o plano pelo RANSAC, os pontos pertencentes ao plano vão passar por um processo de parametrização
Informações de que região o segmento de plano existe na equação infinita

## Slide 19: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
19/70
Plane extraction
Radial filter 2:
Validation gates:
  Centroid
  Density
  Area
Notes: Explicar o mapa paremetrizado e nuvem de pontos

## Slide 20: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
20/70
Cylinder extraction
Assumptions:
Axis aligned to the floor’s normal, no oblique or tilted cylinder
Object inside the bounds of the image
Clusterization:
Notes: Os pontos que não foram considerados planos, vão pra próxima etapa, que é a extração de cilindros.
Aqui a gente quer simplificar objetos arbitrários em cilindros, e pra isso é preciso assumir algumas premissas

## Slide 21: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
21/70
Cylinder extraction
Cylinder parameterization:
Notes: Isso é feito no trabalho assumindo que a nuvem de pontos forma um cemi-cilindro
A centroide é calculada assumindo que a nuvem de pontos é um semi cilindro, e o raio é calculado medindo a distância de cada um dos pontos até o eixo do cilindro parametrizado

## Slide 22: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
22/70
Cylinder extraction
Validation gates:
  Radius
  Radius noise

## Slide 23: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
23/70
Data association
Accounts for covariance.
Scale invariant.
Mahalanobis distance:
Yes
No
Add as new feature
Update feature

## Slide 24: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
24/70
Feature growth
Cylinder growth
Measured feature
Updated feature
Notes: Dado que uma medição foi associado a uma feature existe, precisamos fazer o crescimento da nuvem de pontos com a nuvem de pontos observada no processo conhecido como feature growth.
A gente pode ver um exemplo de como isso é feito nesse exemplo dessa caixa aqui
Inicialmente só existia uma observação frontal, e em um segundo momento é observado a parte posterior do objeto
Nesse momento o filtro de Kalman é atualizado, e o mesmo deslocamento realizado pelo filtro de Kalman, diretamente aplicado a cada ponto da nuvem de pontos, formando essa caixa aqui.

## Slide 25: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
25/70
Feature growth
Plane segment growth
Concatenate point cloud
Project to new eq.
Reparametrization
Measured plane
Updated plane
Notes: Para a feature planar esse processo é um pouco diferente. Aqui tem um exemplo aqui tem um corredor e aqui tem uma parede. O robô acabou de fazer essa medição em vermelho.

## Slide 26: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
26/70
Map representations
Point cloud map
High level map
Notes: Explicar o mapa paremetrizado e nuvem de pontos

## Slide 27: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
27/70
Map representations
Hybrid map
Cuboid
Notes: Durante o desenvolvimento do mestrado surgiu a ideia da criação de um mapa hibrido.
Nesse mapa hibrido a nuvem de pontos é carregada até a gente ter certeza de que forma geométrica o objeto pode ser simplificado
Permite formas parametrizadas mais realistas, como por exemplo, cuboides para representar caixas. Cuboide ele é definido como uma forma com 3 planos ortogonais entre si, e uma única imagem pode não ter informações suficiente pra concluir de que determinado objeto é um cuboide.
Quando a parametrização ocorre, é possível jogar fora a nuvem de pontos e assim economizar memória

## Slide 28: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
28/70
Map representations
Voxel grid
Octree
Notes: Por motivos de comparação, vamos também criar mapas em outras 2 formas de representação, que vão ser criados a partir do mapa de nuvem de pontos . Voxel grid é uma representação em grade no espaço 3D, onde o espaço ocupado por objetos é representados por células.
E a representação de octree também é com base em grades, mas é feita de forma esparsa.

## Slide 29: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
29/70
Integration
Code implementation:
Open3D
Other libraries: Matplotlib, Numpy, OpenCV
3.6
Main program
EKF
Feature extraction logic
Data association
Feature growth logic
Point cloud operations
Map data structures
3D visualization
Notes: Explicar o mapa paremetrizado e nuvem de pontos

## Slide 30: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
30/70
Simulation
RobMoSys (2019)
Notes: Gazebo é um dos principais simuladores da literatura
Ele possui um série de ferramentas que facilita a criação de ambientes internos,
Disponibilidade de uma série de sensores além de ser uma ferramenta opensource

## Slide 31: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
31/70
Simulation
Notes: A comunicação com o gazebo acontece através do ROS, que é o Robot operating system.
O ROS é conhecido como um middleware, e permite fazer a comunicação entre diferentes aplicações através de nós.
É possível transmitir informações entre esses nós através de tópicos.
Pra esse trabalho é usado um script de python para

## Slide 32: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
32/70
Simulation
Step: 0.8 m, 45°
Odometry
Command
+
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 33: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
33/70
Simulation
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 34: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
34/70
Simulation
Notes: Falar que a ideia da simulação é adicionar ruído de odometria e verificar as correções

## Slide 35: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
35/70
Simulation
Normal process noise
Odometry map
Estimated map
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 36: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
36/70
Simulation
Normal process noise
Ground truth
Estimated map
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 37: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
37/70
Simulation
Normal process noise
Path projection
Feature projection
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 38: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
38/70
Simulation
Normal process noise
Error reduction 83,6%
Loop closure
Path Error
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 39: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
39/70
Simulation
Normal process noise
Point cloud map
High level map
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 40: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
40/70
Simulation
Normal process noise
Hybrid map
13 parameterized features
7 features as point clouds
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 41: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
41/70
Simulation
Increased process noise
Odometry map
Estimated map
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 42: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
42/70
Simulation
Increased process noise
Ground truth
Estimated map
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 43: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
43/70
Simulation
Increased process noise
Path projection
Feature projection
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 44: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
44/70
Simulation
Increased process noise
Error reduction 84,4%
Path Error
Loop closure
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 45: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
45/70
Simulation
Increased process noise
Octree
Voxel grid
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 46: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
46/70
Simulation
Increased process noise
Notes: Agora comparando o mapa de voxel grid e o mapa de octree
Nesse gráfico é possível ver o uso de memória nas linhas sólidas
Tempo de criação do mapa nas linhas pontilhadas

## Slide 47: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
47/70
Simulation
Increased process noise
Color: Memory usage
per feature
Notes: Aqui tem alguns gráficos demonstrando o uso de memória um trecho do mapa em nas representações de alto nivem, nuvem de pontos e mapa híbrido
demonstrando o efeito do mapa hibrido em termos de uso de memória e tempo de processamento

## Slide 48: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
48/70
Simulation
Increased process noise
Memory usage
Color: Memory usage
per feature
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 49: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
49/70
Experimental results
Setup
Omni robot
Raspberry pi 4B
Arduino Mega 250
Intel RealSense D435i
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 50
50/70
Experimental results
Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
Setup
Embedded software
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 51: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
51/70
LMI corridor
Setup
Desired trajectory
Command
Notes: Esse aqui é o setup experimental que acontece na frente do corredor do LMI
Foi colocado alguns objetos espalhados pelo corredor e foi traçado uma trajetória objetivo, e os comandos enviados pro robô tentam seguir essa trajetória

## Slide 52: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
52/70
LMI corridor
Setup
Desired trajectory
Command
Notes: Esse aqui é o setup experimental que acontece na frente do corredor do LMI
Foi colocado alguns objetos espalhados pelo corredor e foi traçado uma trajetória objetivo, e os comandos enviados pro robô tentam seguir essa trajetória

## Slide 53: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
53/70
LMI corridor
Result
Odometry map
Estimated map
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 54
54/70
LMI corridor
Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
Photo
Point cloud map
Result
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 55
55/70
LMI corridor
Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
Result
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 56
56/70
LMI corridor
Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
Point cloud map
Result
High level map
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 57
57/70
LMI corridor
Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
Path projection
Feature projection
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 58: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
58/70
LMI corridor
Point cloud map (colored by feature)
Point cloud map (original color)
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 59
59/70
LMI corridor
Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
High level map
Hybrid map
Cylinder
Cuboid
Point cloud
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 60
60/70
LMI corridor
Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works

## Slide 61
61/70
Loop closure
Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
Notes: Até agora eu mostrei resultados estáticos apenas, e aqui eu queria mostrar um segundo teste do mapa sendo criado ao longo do tempo.
A ideia desse experimento é testar o conceito de loop closure

## Slide 62
62/70
Loop closure
Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
High level map
Point cloud map
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 63
63/70
Loop closure
Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
High level map
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 64
64/70
Loop closure
Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
Point cloud map
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 65
65/70
Loop closure
Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
Standard deviation
Left wall
Right wall
Red trash bin
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 66
66/70
Corridor LMI part 2
Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 67
67/70
Recycle bin map
Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
Point cloud map
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 68
68/70
Recycle bin map
Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
High level map
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 69
69/70
Recycle bin map
Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
Voxel grid map
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 70: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
70/70
Conclusion
Classical EKF-SLAM algorithm with a 3D realistic map,
85% Reduction of IAE error,
Scene segmentation and geometry awareness,
Hybrid map,
Mapping representations comparisons.
Experimental tests in larger environments,
Data association in groups of features,
Neural network for feature extraction.
Future works
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 71: Acknowledgments
Slide model by Pedro Henrique de Jesus (ITA)
Thank you!

## Slide 72: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
72/70
Conclusion
Notes: Explicar o mapa paremetrizado e nuvem de pontos

## Slide 73
(Zhou et al. , 2013)
Rough estimation
Fine estimation

## Slide 74: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
74/70
LMI corridor
Point cloud map (original color)
Chair
= 0.3
= 0.45
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 75: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
75/70
Integration
Notes: Explicar o mapa paremetrizado e nuvem de pontos

## Slide 76
Map representations
Point cloud map

## Slide 77: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
77/70
Cylinder extraction
Assumptions:
Axis aligned to the floor’s normal, no oblique or tilted cylinder
Cylinder inside the bounds of the image
DB-Scan
Clusterization:

## Slide 78: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
78/70
Simulation
Gazebo point cloud
No process noise map
Appending point cloud based on gazebo’s pose
= 0
Notes: Esse é o primeiro teste que a gente faz que com ruído de processo zero.
O objetivo desse teste é entende qual seria o melhor mapa possível dado o sistema de extração de feature utilizada
Então o mapa amarelo é criado através do sequenciamento da nuvem de pontos na pose perfeita do robô
Azul é o mapa de nuvem de pontos que foi gerado pelo algoritmo com as covariâncias de processo igual zero
É possível ver que essas porções de paredes não foram observadas pelo robô nem no mapa amarelo

## Slide 79: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
79/70
Feature growth
Plane segment growth
Concatenate point cloud
2D projection
Minimum area rectangle (MAR)
Rotation back to 3D
Notes: Explicar o mapa paremetrizado e nuvem de pontos

## Slide 80
80/70
Conclusion
Classical EKF-SLAM algorithm with a 3D realistic map
85% Reduction of IEA error
Scene segmentation and geometry awareness
Hybrid map
Mapping representations comparisons
Tests in bigger environments
Data association in groups of features
Sensitivity analysis
Compositionally Generalizable 3D Structure Prediction
Han, et al. (2021)
SceneCut: Joint Geometric and Object Segmentation for Indoor Scenes
Pham, et al. (2018)
Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
Notes: Falar o que é o gazebo

## Slide 81: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
81/70
Feature growth
Plane segment growth
Concatenate point cloud
Project to new eq.
Reparametrization
Notes: Para a feature planar esse processo é um pouco diferente. Aqui tem um exemplo aqui tem um corredor e aqui tem uma parede. O robô acabou de fazer essa medição em vermelho.

## Slide 82: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
82/70
Feature growth
Cylinder growth
Move d1
d1
d2
Move d2
Concatenate point clouds
Average between previous and measured
feature
Notes: Explicar o mapa paremetrizado e nuvem de pontos

## Slide 83: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
83/70
Cylinder extraction
Cylinder parameterization:
Rough estimation
Fine estimation
= Set of distances from the points to the cylinder axis

## Slide 84: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
84/70
Map representations
Hybrid map
Is cuboid?
Is cylinder?
no
no
yes
yes
High level cylinder
High level plane
Notes: Explicar o mapa paremetrizado e nuvem de pontos

## Slide 85
Cada conjunto de dados da voxel grid é adicionado dentro de um “bucket”.
Cada conjunto de dado precisa de um ponteiro indicando qual é o próximo conjunto de dado.
Cada bucket tem um header indicando o próximo bucket
size() indicates how many data elements have been inserted into the container
bucket_count() indicates how many buckets the underlying hash table has, each of which can be expected to host a linked list to the associated elements
https://iq.opengenus.org/unordered-map-bucket-cpp-stl/
load factor que é no máximo 1. Medido e tirado daqui
https://www.cplusplus.com/reference/unordered_map/unordered_map/max_load_factor/

## Slide 87: Introduction Theoretical background Proposed solution Simulated results Experimental results Conclusion and future works
87/70
Map representations
Octree
Notes: A ideia da octree é fazer uma representação em forma de árvore, onde um cubo raíz vai se dividindo em octantes respectivamente, conforme há a necessidade de se refinar a representação. Caso seja um espaço vazio, o octante não é subdividido, e a ideia é que isso economize memória em relação ao voxel grid

## Slide 88
Plane extraction

## Slide 89
Ângulo 180 imagem: but the solution can be easily generalized to any angle depending on the camera configuration – Dizer que lentes podem afetar o format do objeto mas isso não acontece pois já fornece
A nuvem de pontos no eixo de coordenadas – field of view
4r/3pi é do semi circulo
2r/pi é da casca cilindrica

## Slide 90
Thank you!
ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica
90/70